附件2

监理定期报告中应包含的巡视拍照内容及说明

（以下内容请监理按要求巡视并拍照标注上报）

一、扬尘双创检查

1.扬尘防治信息公示栏

2.健康教育宣传栏（每季度更换一期）

3.重大危险源（危大工程）公示栏

4.视频监控、扬尘监测设备运行情况

5.施工围挡无破损（公益广告比例不低于30%）

6.围挡喷淋安装情况

7.裸土建渣清理覆盖情况

8.大门冲洗设施及沉淀池设置情况

9.场地硬化情况（大门口，材料堆场，加工区，场内主要道路）

10.土方开发阶段湿法作业情况

11.重污染天气启动措施落实情况（拆除、土方开挖、混凝土停止、降尘设备启用）

12.工地食堂管理情况（卫生许可证、从业人员健康证）

13.厕所卫生、病媒生物防治措施

二、施工安全检查

（一）基坑工程

1.边坡支护情况

2.边坡临边防护情况

3.人工挖孔桩洞口防护情况

4.基坑周边建筑沉降（变形）观测情况

（二）安全防护

1.外架照片

2.临边洞口防护

3.水平防护（操作层水平防护，底层水平防护，其它楼层水平防护）

4.电梯井防护（井口防护门设置，井内水平防护做法，井口警示灯）

5.安全帽、安全带使用情况

6.各类转动机械皮带轮防护情况

（三）模架工程

1.落地式脚手架基础情况（场地平整硬化、立杆垫板、扫地杆设置情况）

2.脚手架连墙件做法

3.悬挑脚手架悬挑层做法（吊环设置、绳卡设置、工字钢锚固做法、水平垂直面封闭，水平面建渣清理）

4.模板支撑情况（扫地杆、腰杆、扫天杆、剪刀撑、非住宅标准层顶托设置情况，全栋号覆盖，注明楼号）

（四）临时消防

1.临时板房材质（一级防火要求，搭设完毕拍摄）

2.灭火器设置（易燃易爆危险品存放及使用场所；动火作业场所；可燃材料存放、加工及使用场所；厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房；其他具有火灾危险的场所）

3.气瓶使用（储存状态，使用状态）

4.临时消防给水系统（蓄水池，泵房，室外消防给水系统、消火栓箱、水枪水带，室内消防给水系统、安装到位的最高层消火栓箱、水枪水带，全栋号覆盖，注明楼号，施工进度，消防安装到位高度）

（五）临时用电

1.总配电房情况（消防措施，通风措施，地面绝缘措施，洞口封闭措施，箱内电器设备）

2.分配电箱情况（箱体标识，电器装置，线路图）

3.开关箱情况（安装位置，箱体标识，电器装置分布，漏洞保护器参数，电缆芯数，重复接地，线路图）

4.楼层移动配电箱

（六）起重机械

1.塔机使用情况（检测报告，日常检查记录，使用登记证，塔机铭牌，基础状态，配电箱，重复接地，附着部位，附墙装置连接方式，休息平台）

2.施工电梯使用情况（检测报告，日常检查记录，使用登记证，电梯铭牌，电梯基础，吊笼电器安全装置，防坠器出厂日期，标定日期，逃生梯，限载标识，操作人员证件，层门设置）

3.吊篮施工（人员上下位置，上限位装置，安全绳设置，配重设置，支架设置，电器开关箱）

4.整体提升式升降脚手架（提升检查验收表，搭设完毕整体外观、附墙装置、防坠防倾装置，提升装置，电器控制箱，架体内水平防护）

三、施工质量检查

（一）市政道路和桥梁项目

根据每半月施工内容对以下重点部位和验收程序应留下影像资料并上报：

1.图纸会审（应有单位名称和出席人员名牌）

2.深沟（管）槽工程中深沟（管）槽工程支护施工照片（根据检验批）

3.基础钢筋及基础部分重要构件的钢筋绑扎照片（根据检验批）

4.第三方检测机构施工现场检测照片（须拍入每次检测的持证人员）

5.防水工程隐蔽照片（根据检验批）

6.装配式构件驻场监理对装配式构件隐蔽旁站监理照片（须与材料进场批次对应）

7.桥梁主体钢筋隐蔽（根据检验批）

（二）房建项目

根据每周施工内容对以下重点部位和验收程序应留下影像资料并上报：

1.图纸会审（应有单位名称和出席人员名牌）

2.地基验槽 基础钢筋及基础部分重要构件的钢筋绑扎照片（根据检验批）

3.主体重要构件的钢筋绑扎照片（根据检验批），装配式构件驻场监理对装配式构件隐蔽旁站监理照片（须与材料进场批次对应）

4.防水工程隐蔽（根据检验批）

5.地下室、屋面变形缝处理细节（根据检验批）

6.第三方检测机构施工现场检测照片（须拍入每次检测的持证人员）

7.分户验收照片